Информационен лист за безопасност

| Дата на последна редакция: | 10/11/2004 |
| --- | --- |
| Дата на изготвяне: | 25/03/2005 |
| Версия: | 13 |

1. ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ФИРАМАТА

Наименование на продукта: 406 Секундно лепило 
Артикул No. : 16865							Вид на продукта: Циан акрил
Регион:	Европа

Наименование и адрес на фирмата

Henkel Loctite Adhesives Ltd,

Watchmead,

Welwyn Garden City,

Herts. AL7 1JB, UK. : +44 1 707 358800

Факс:+44 1 707 358900

Телефон за неотложна помощ

+353-1-4599301 /+353-87-2629625/+353-1 –4046444

| Вносител | Хенкел България ЕООД 1715 София БПС Бл 2 ет ІV Тел (02) 915 1010 Факс (02) 915 1046 |
| --- | --- |

2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПОНЕНТИТЕ

Наименование на продукта:   Цианакрилатно лепило.

| Опасни субстанции CAS No. | EINECS-No. | % | Класификация |
| --- | --- | --- | --- |
| Етил циан акрил 7085-85-0 | 230-391-5 | 80- 100 | Xi;R36/37/38 |

Допълнителна информация:

Виж Раздел 16 за пояснение на изброените рискове.

3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТИТЕ

Възможен начин на излагане на вредно влияние:		Очи, бели дробове, кожа

Дразнещо въздействие върху очите, дихателната система и кожата.

Залепва кожата и очите за секунди. Силно реактивно към вода. (Виж Раздел 4 - оказване на първа помощ.).

4. ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

| При вдишване: | Преместете пострадалия на свеж въздух и ако не се почувства по-добре – потърсете медицинска помощ. |
| --- | --- |
| При попадане в очите: | Ако залепналото око е затворено, поставете тампон, напоен с топла вода, за да разделете миглите. Циан акрила се свързва с протеина в окото и причини сълзене, което способства за отделянето на лепилото. Дръжте окото покрито до пълното отлепване, обикновено в рамките на 1 – 3 дни. Не правете опит за принудително отваряне на окото. В случай на попадане на твърди частици от циан акрила под клепача и на причиняване на нараняване, потърсете медицинска помощ. |
| При поглъщане: | Проверете дали въздушните пътища са чисти. При попадане в устата продуктът се втвърдява и прави невъзможно преглъщането. Слюнката бавно отделя втвърдените продукти от устата (няколко часа). |

| При контакт с кожата: | Не се опитвайте принудително да разделите залепената кожа. Тя може внимателно да бъде разлепена с помощта на тъп предмет, като например лъжица, за предпочитане след накисване в топла сапунена вода. Циан акрила отдава топлина при втвърдяване. В редки случаи, при по-големи капки, отделянето на топлина може да причини изгаряне. След като отстраните лепилото от кожата, третирайте изгореното място по обичайния начин. При случайно залепване на устните една към друга, намокрете с топла вода и овлажнете максимално като същевременно оказвате натиск със слюнка от вътрешната страна на устата. Разделете устните чрез отделяне на коричката или чрез разтъркване. Не се опитвайте да разделите устните чрез непосредствено отваряне. |
| --- | --- |
| Пояснения за медицинския работник | При евентуално залепване на тъкани не е необходима хирургическа намеса. Опитът показва, че залепените тъкани се третират най-добре чрез пасивна, нехирургическа първа помощ. Ако бързото втвърдяване е довело до термични изгаряния, те трябва да бъдат третирани симптоматично след отстраняване на лепилото. |
| 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ |

| Средство за гасене: | Разпръскване на вода (воден прах), пяна, сух химикал или въглероден двуокис. |
| --- | --- |
| Специални противопожарни процедури: | Пожарникарите трябва да бъдат екипирани с автономни дихателни апарати със свръхатмосферно налягане. (SCBA). |
| Необичайни опасности в случай на пожар или експлодиране: | Няма такива. |
| Продукти от изгарянето на опасни вещества | Могат да бъдат отделени следи от токсичен и/или дразнещ дим, поради което се препоръчва използването на дихателни апарати. |
| 6. МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЙНО ИЗТИЧАНЕ |

| Мерки за опазване на околната среда: | Проветрете мястото. |
| --- | --- |
| Методи за почистване: | Не използвайте парцали за попиване. Залейте с вода, за да завърши процеса на полимеризация и след това изстържете от пода. Втвърденият материал може да бъде изхвърлен като неопасен отпадък. |

7. СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

| Складиране: | При работа с големи обеми е препоръчително наличието на вентилация (ниско ниво). Препоръчително е използването на дозаторното устройство с цел свеждане до минимум на риска от попадане в очите или върху кожата. |
| --- | --- |
| Съхранение: | С цел оптимална продължителност на годността, съхранявайте в оригиналната опаковка на хладно място при температура от 2 до 8 °C (35.6 - 46.4 oF). |

8. КОНТРОЛ НА ИЗЛАГАНЕТО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ / ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

| Опасни субстанции CAS No. | ACGIH TLV | Австрия | Белгия | Чехия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етил циан акрил 7085-85-0 | 0.2 ppm TWA | 2 ppm MAK 9 mg/m³ MAK |  |  |

| Опасни субстанции CAS No. | Естония | Гърция | Финландия | Франция | Унгария |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Етил циан акрил 7085-85-0 | 10 mg/m3 TWA 2 ppm TWA 20 mg/m3 STEL 4 ppm STEL |  |  |  |  |

| Опасни субстанции CAS No. | Германия | Ирландия | Холандия | Норвегия | Португалия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Етил циан акрил 7085-85-0 |  | 0.2 ppm TWA |  |  | 0.2 ppm TWA |

| Опасни субстанции CAS No. | Полша | Испания | Швеция | Великобритания EH40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етил циан акрил 7085-85-0 |  |  | 10mg/m3 LLV 2 ppm LLV 20 mg/m3 STV 4 ppm STV | 0.3 ppm STEL 1.5 mg/m3 STEL |

| Защита на кожата: | Препоръчва се използването на химически устойчиви ръкавици, като например Нитрилни. При работа с големи количества се препоръчва използването на полиетиленови или полипропиленови ръкавици. Не използвайте поливинил хлоридни (PVC), гумени или найлонови ръкавици. Моля имайте пред вид, че в практиката срока на годността на химически устойчивите ръкавици може да бъде значително намален в резултат на различни фактори, които оказват влияние за това (например температура). Крайният потребител трябва да извърши подходяща оценка на риска. Ако бъде установено износване, то ръкавиците трябва да бъдат подменени. |
| --- | --- |
| Защита на очите/лицето: | Носете защитни очила ако съществува опасност от разплискване. |
| 9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА |

| Физическо състояние: | течно |
| --- | --- |
| Цвят: | безцветен, прозрачен |
| Мирис: | остър, дразнещ |
| pH: | не се прилага |
| Налягане на парите: | по-малко от 0.5 мм Hg при 25 оС (77 оF) |
| Точка на кипене/област: | по-висока от 149 оC (300оF) |
| Точка на топене/област: | не е определена |
| Специфично тегло: | 1.1 при 20 градуса С |
| Плътност на парите: | Приблизително .? |
| Температура на възпламеняване: | 80 оC(176 оF) to 93.4 оC (200 оF) Затворен тигел |
| Температура на самозапалване: | 485°C(905°F) |
| Скорост на изпарение: | не е наличен |
| РАЗТВОРИМОСТ във вода: | При наличието на вода полимеризира |
| Коефициент на разпределение (n-октанол/вода): | Не се прилага |
| Съдържание на летливи органични вещества (VOC): | < 3% (както е посочено в Директивата на Съвета 1999/13/ЕС). |

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

| Стабилност: | Стабилен при препоръчаните условия на съхранение. |
| --- | --- |
| Опасна полимеризация: | При наличието на вода, амини, основи и алкохоли настъпва бърза полимеризация. |
| Опасни продукти от разпадане: | Няма такива |
| Несъвместимост: | Вода, амини, основи и алкохоли. |
| Условия, които трябва да се избягват: | Спонтанна полимеризация |

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

| Вдишване: | Дразнещо въздействие върху дихателната система. При чувствителни индивиди продължителното излагане под въздействието на наситени пари може да доведе до хронични резултати. При сух въздух с влажност < 50%, парите могат да доведат до раздразнение на очите и дихателната система. |
| --- | --- |
| Кожа: | Дразнещо въздействие върху кожата. Залепва кожата за секунди. Счита се за слабо токсичен: остра кожна токсичност LD (lethal dose – смъртоносна доза) 50 (заек)>2000mg/kg. Поради полимеризиране при попадане на повърхността на кожата, проявата на алергична реакция е малко вероятна. |
| Очи: | Този продукт оказва дразнещо въздействие върху очите. В течно състояние продуктът залепва клепачите. При сухи атмосферни условия (RH<50%) изпаренията могат да причинят раздразнение и сълзене. |

| Поглъщане | Циан акрила се разглеждат като вещества със сравнително слаба токсичност. Остра орална токсичност LD50 is >5000mg/kg (плъх). Поради бързото полимеризиране при попадане в устата, поглъщането е почти невъзможно |
| --- | --- |

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

| Подвижност: | Няма налични данни. |
| --- | --- |
| Бионатрупване: | Няма налични данни. |
| Екотоксичност: | Биоразграждащ се продукт с ниска екотоксичност. Биологичната и химична кислородна зависимост (BOD и COD) са незначителни. |
| Устойчивост и стабилност: | Няма такава. |
| WGK в съответствие с класификацията на водата (VwVwS): | Не замърсява водата |

13. СЪОБРАЖЕНИЯ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ

| Продукт Методи за изхвърляне: | Втвърдено лепило: Изхвърлете като неразтворим във вода, нетоксичен химикал в твърдо състояние на определените за това депа за отпадъци или изгорете при определени условия. Делът на този продукт в отпадъка е незначителен в сравнение с този на артикула, в който е използван. |
| --- | --- |
| Европейски каталог на отпадъците: | 08 04 09 отпадъци от лепила и уплътнителни материали, съдържащи органични разтворители и други вредни вещества. |
| Опаковка Методи за изхвърляне: | Изхвърлете в определените за това депа за отпадъци или изгорете |
| Abfallschlüssel номер | Течност 55905 |

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

| ICAO/IATA (въздух) |  |
| --- | --- |
| Идентификационен номер: | UN 3334 |
| Точно наименование при експедиране: |  |
| Клас или категория на опасност: | 9 |
| Група на опаковката: | Няма такава |
| Изключения: | (Не повече от 500 ml) Няма ограничения. |
| IMO/IMDG (море) |  |
| Идентификационен номер: | Няма такъв |
| Точно наименование при експедиране | Няма ограничения |
| клас или категория на опасност: | Няма такъв |
| Група на опаковката: | Няма такава |
| Замърсяване на морската флора и фауна: | Няма такова |
| ADR/RID (сухопътен/ж.п.) |  |
| UN номер | Няма такъв |
| Точно наименование при експедиране: | Няма ограничения |
| Клас или категория на опасност | Няма такава |
| Група на опаковката | Няма такава |
| Код от класификацията: | Няма такъв |

15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

| Съдържание | Циан акрил Внимание. Залепва кожата и очите за секунди. Съхранявайте на недостъпни за деца места |
| --- | --- |
| Обозначаване на опасността: | Xi – Дразнещо средство. |

|  | R36/37/38 – Дразнещо въздействие върху очите, дихателната система и кожата |
| --- | --- |
| Обозначения за степента на безопасност: | S26 – В случай на попадане в очите, веднага изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ S23 Не вдишвайте изпаренията. S24/25 Избягвайте попадане върху кожата и в очите. |
| Допълнителни обозначения: | Няма такива |
| Национални разпоредби: |  |

16. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

| Изготвено от: | Д-р Ханс Мисиак, Европа | Старши PSRA специалист | Безопасност на продуктите и регулаторни въпроси |
| --- | --- | --- | --- |

Дата на последна ревизия на

Информационния лист за безопасност:	16/09/2003 г.

Информацията, представена в настоящата спецификация за безопасна работа е получена от надеждни източници и до колкото ни е известно е точна и актуална към упоменатата дата. Нито Loctite, нито който и да е от филиалите му не носят отговорност, възникваща от използването на тук предоставената информация или от използването, прилагането или обработката на продукта(продуктите), описани в настоящия документ. Настоящият информационен лист за безопасност е изготвена в съответствие с Директивата на Европейската Комисия 1999/45/ЕС, адаптираща за 28-ми път техническия напредък на Директивата на Съвета 67/548/ЕЕС и Директивата на Комисията 1999/45/ЕС.

Пояснение на Раздел 2 R - Обозначения

R36/37/38 – Дразнещо въздействие върху очите, дихателната система и кожата

# Footnotes

CAS – Chemical Abstracts Service – Служба за абстрактна химия

EINECS – European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances – Европейски списък на съществуващите търговски химически субстанции

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc

TLV – Threshold Level Value – гранична стойност за ниво

WGK – Water Hazard Class – Клас на опасност на водата

ICAO – International Civil Aviation Organization – Международна организация за гражданско въздухоплаване

IATA – International Air Transport Association – Международна Асоциация за Въздушен Транспорт

IMO – International Maritime Organization – Международна Морска Организация

IMDC –Международен кодекс за превоз на опасни товари

ADR – Advisory Route – Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе

RID – Regulations Concerning the international transport of dangerous goods by rail - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари